# 计算机网络原理实验教程
第二版，作者徐明伟等
## 实验准备
### netsh
# 配置IP地址 netsh interface ip set address name="本地链接" source=static addr=192.168.1.25 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 gwmetric=1 # 配置DNS netsh interface ip set dns name="本地链接" source=static addr=192.168.0.1 # 查看结果 ipconfig /all

### 网关概念
对于本地连接的子网路由，网关地址是本机所连接子网的网络接口的一个IP地址。对于要经过一个或多个路由器才可以到达目的地的远程路由，网关地址是与本机在同一子网的下一跳路由器的接口地址。