# DLX汇编例程
## 例程一
;add3.s ; Program begin at symbol main ; requires module INPUT ; Load two programs (add3.s and input.s) ; Note: load add.s first then follow by inputs. ; Execute, press (F5) ; read 1 numbers from stdin and add 3 upon it (integer) ; the result is written to stdout ;-------------------------------------------------------------------------- .data Prompt: .asciiz "\nEnter the number(> 1): " .align 2 StrPtr: .space 4 PrintFt: .asciiz "Your number %d+3 = %d" .align 2 PrintPar: .word PrintFt Yournumb: .space 4 PrintSum: .space 4 .text .global main main: addi r1,r0,Prompt ;put prompt in arg r1 jal InputUnsigned ;call subroutine sw Yournumb,r1 ;store your number addi r2,r1,3 ;add 3 to your number sw PrintSum,r2 ;store sum addi r14,r0,PrintPar ;prepare to print trap 5 ;print to standard output ;**********end************ trap 0

## 例程二
; ; getchar.s ; ; R1 = getchar(); .data ReadBuf: .space 8 ReadPar: .word 0,ReadBuf,4 SaveR14: .space 4 SaveR15: .space 4 .text .global getchar getchar: sw SaveR14, r14 ;save register r14 sw SaveR14, r15 ;save register r15 addi r14,r0,ReadPar trap 3 addi r15,r0,ReadBuf lbu r1,0(r15) lw r14, SaveR14 lw r15, SaveR15 jr r31 ;return

## 例程三
; ; ascii.s ;-------------------------------------------------------------------------- ; Program begin at symbol main ; requires module getchar ; print the character ascii code ;-------------------------------------------------------------------------- .data Hello: .asciiz "\n\nEnter any char(hit return after that, q to quit): " .align 2 StrPtr: .space 4 PrintFt: .asciiz "\nThis char = %c and its ascii value = %d" .align 2 PrintPar: .word PrintFt PrintChar: .space 4 PrintVal: .space 4 .text .global main main: addi r2,r0,Hello sw StrPtr,r2 addi r14,r0,StrPtr trap 5 jal getchar seqi r3,r1,113 sw PrintChar(R0),R1 sw PrintVal(R0),R1 addi r14,r0,PrintPar trap 5 beqz r3,main ;*** end trap 0